## Slide 1
与时俱“进”·持续创“芯”
进芯电子·DSP芯片设计专家

## Slide 2
目录
公司介绍
产品介绍
方案介绍
市场应用介绍
供应保障
1
2
3
4
5

## Slide 3
进芯电子是专业从事数字信号处理器芯片（DSP）及嵌入式解决方案研发的集成电路设计企业。公司拥有先进的软硬件设计平台和专业化的高素质DSP设计团队，掌握DSP内核设计技术、编译技术、SoC大规模数字集成技术，核心驱动算法等核心技术，并推出16位定点、32位定点和32位浮点三大系列产品。凭借丰富的产品和卓越的性能，产品已被广泛应用于新能源汽车、智能工业、消费电子等领域。作为国内领先的DSP设计企业，进芯电子致力于发展DSP核心技术，为客户提供安全可靠、高效可用的DSP产品、解决方案和配套服务。
公司简介
研发技术占比60%
总部 长沙
分部 南京、深圳、北京
员工 180人

## Slide 4
进芯电子代理商
长沙，南京，深圳、杭州、
武汉，西安、合肥、北京、成都
进芯总部（长沙）
湖南进芯电子科技有限公司
销售中心（南京）
南京进芯信息
应用中心（深圳）
深圳进芯微
新架构研发分部（北京）
北京芯亿汇
网点分布

## Slide 5
e7d195523061f1c08d347f6bf0421bdacd46f3c1815d51b81E1CE79090F8942429A56C6AE2B3163BABA1A3FCE285BEC4FF43A5085572A94AD2C0A17AE448F24FA68DD62479D8C0666FEB6710638384D2F47D54AD7F2B38C3B3201427C66163307D06E69945807F20D554579ED3BA1CDBE7C70C27D334684D3B2DF7D1C522E5C239811152D333AEF231E5E7F3656247FE
发展历程
公司介绍--发展历程
2012
10月公司
成立
2015
首款芯片发布
通过ISO9001体系认证
2017
通用芯片进入工业控制领域
汇川、鼎芯投资
2020
2021
2022
2024
上汽、广汽D轮
发布4款芯片
通过IATF16949认证
完成AEC-Q100 认证
2023
华虹、中芯、比亚迪、长电C轮投资
发布3款芯片
国家级专精特新小巨人
发布3款芯片
进入汽车、
光伏产业
芯片突破1000万颗
收购核心算法团队
发布3款芯片
进入整车优选目录
芯片突破6000万颗

## Slide 6
产品--Roadmap
VS : ELMOS, INFINEON
VS : TI C2000系列

## Slide 9
典型应用市场
电机控制解决方案
优化的场定向控制
全面转子位置反馈：霍尔、旋转变压器、增量/绝对编码器、无传感器观测器
灵活的实时连接：EtherCAT、CAN-FD、CAN、FSI、SPI、UART、I2C
IEC61508 和 IEC60730 功能安全支持
新能源电力解决方案
可释放 GaN/SiC 潜力的 150ps 高分辨率 PWM
用于简化保护方案的可配置逻辑块 (CLB)
进芯电子自主开发的光伏逆变器及MPPT核心算法，可快速应用产品
高可靠性电源解决方案
精确控制（150ps 高分辨率 PWM）复杂的电源拓扑，有助于实现更大的功率容量，满足 GAN/SiC 的需求
可通过实时固件升级实现安全性
效率、性能、对数字电源应用中各种简单和复杂电源拓扑的支持
新能源汽车解决方案
32 位DSP内核、先进PWM、集成式快速ADC和窗口比较器独特架构
驾驶性能更佳
充电速度更快
功率密度更高
IATF16949体系支持
AEC-Q100验证
电源解决方案
高功效和快速瞬态响应（4MSPS ADC）
针对复杂的时间关键型计算和算法的快速处理
多种电流检测技术和隔离架构
可通过实时固件升级实现安全性
消费电子解决方案
基于先进的软硬件平台， 提供高效节能，绿色健康的参考方案
工业驱动
光伏储能
数字电源
汽车电子
轨道交通
消费电子

## Slide 10
新能源汽车典型应用场景
MCU
主驱/辅驱电机控制器
AVP32F335
ADP32F035
AVP32F069
AVP32F0049
AVP32F0039
AVP32F379D
OBC+DC/DC+PDU
车载电源
AVP32F335
ADP32F035
AVP32F08
AVP32F0049
AVP32F0039
AVP32F0025
BCM
天窗，尾门，玻璃升降
ADM16F03A1
ADM16F03A2
ADM32F036
TMS
HVAC，风扇+阀+泵控制
ADM16F03A1
ADM16F03A2
ADP/M32F036
AVP32F0025
ADP32F035

## Slide 11
车身电机及热管理应用场景
电子风扇ADM16F03/036A/A2/A3
空调鼓风机ADM16F03A2QN56Q
主进气格栅ADM036A/A2/A3/A4
天窗电机ADM16F03/036A/A2/A3
空调压缩机ADP32F034/035/036
电子水泵ADM16F03/036A/A2/A3
座椅风扇ADM16F03/036A/A2/A3
燃油泵ADM16F03A2QN56Q
玻璃升降电机ADM16F03A2QN56Q
充电口翻盖ADM16F03A2QN56Q
水阀ADM036A/A2/A3/A4
热管理可提供包括硬件、软件和算法的完整解决方案

## Slide 12
热管理SOC芯片1
型号 | ADM16F03A1QN48Q车规级
主频 | 150MHz
单电源供电 | 4.5-40V
耐压 | 40V（500ms）
存储资源 | Flash：64KB DARAM：8KB
通讯接口 | SCI（配置成LIN接口）
控制外设 | 8PWM+4TCON+3CAP+QEP+延时滤波+运算加速单元 ADC 12位 16通道 A3带温度传感器 （除法+开方+反正切+帕克变换+32位乘法移位）
模拟外设 | 1OPA+3PGA+5比较器+温度传感器
集成化配置 | 12V-LDO、6NMOS预驱、
电机驱动方式 | 有感/无感方波，有感/无感正弦波
封装 | QFN48\QFP48（7*7）
温度范围 车规认证 | -40-150°C AEC-Q100

## Slide 13
型号 | ADM16F03A2QN56Q车规级
主频 | 150MHz
单电源供电 | 4.5-40V
耐压 | 40V（500ms）
存储资源 | Flash：64KB DARAM：8KB
通讯接口 | SCI（配置成LIN接口）
控制外设 | 8PWM+4TCON+3CAP+QEP+延时滤波+运算加速单元 ADC 12位 16通道 A3带温度传感器 （除法+开方+反正切+帕克变换+32位乘法移位）
模拟外设 | 1OPA+3PGA+5比较器+温度传感器
集成化配置 | 12V-LDO、6NMOS预驱、 LIN-PHY（低功耗休眠&远程唤醒）
电机驱动方式 | 有感/无感方波，有感/无感正弦波
封装 | QFN56（7*7）
温度范围 车规认证 | -40-150°C AEC-Q100
热管理SOC芯片2

## Slide 14
型号 | ADP32F036AQN48Q车规级
主频 | 100MHz
单电源供电 | 4.5-60V ECC自检
耐压 | 60V（500ms）
存储资源 | Flash：128KB DARAM：36KB
通讯接口 | CANFD/SPI/SCI/CAN/LIN
控制外设 | 10PWM
模拟外设 | 1OPA+3PGA+3比较器+温度传感器
集成化配置 | 12V-LDO
电机驱动方式 | 有感/无感方波，有感/无感正弦波
封装 | QFN48
温度范围 车规认证 | -40-150°C AEC-Q100
热管理SOC芯片3

## Slide 15
型号 | ADM32F036QN56Q车规级
主频 | 100MHz
单电源供电 | 4.5-60V ECC自检
耐压 | 60V（500ms）
存储资源 | Flash：128KB DARAM：36KB
通讯接口 | CANFD/SPI/SCI/CAN/LIN
控制外设 | 10PWM
模拟外设 | 1OPA+3PGA+3比较器+温度传感器
集成化配置 | 12V-LDO、6NMOS预驱、
电机驱动方式 | 有感/无感方波，有感/无感正弦波
封装 | QFN56（7*7）
温度范围 车规认证 | -40-150°C AEC-Q100
热管理SOC芯片4

## Slide 16
型号 | ADM32F036A2QN56Q车规级
主频 | 100MHz
单电源供电 | 4.5-40V ECC自检
耐压 | 40V（500ms）
存储资源 | Flash：128KB DARAM：36KB
通讯接口 | CANFD/SPI/SCI/CAN/LIN
控制外设 | 10PWM
模拟外设 | 1OPA+3PGA+3比较器+温度传感器
集成化配置 | 12V-LDO、6NMOS预驱、 LIN-PHY（低功耗休眠&远程唤醒）
电机驱动方式 | 有感/无感方波，有感/无感正弦波
封装 | QFN56（7*7）
温度范围 车规认证 | -40-150°C AEC-Q100
热管理SOC芯片5

## Slide 17
型号 | ADM32F036A3QN56Q车规级
主频 | 100MHz
单电源供电 | 4.5-40V ECC自检
耐压 | 40V（500ms）
存储资源 | Flash：128KB DARAM：36KB
通讯接口 | CANFD/SPI/SCI/CAN/LIN
控制与保护 | 10PWM、低侧VGL，带GDF\VDS\OTP保护
模拟外设 | 1(OPA)+3PGA+3比较器+温度传感器
集成化配置 | 12V-LDO、6NMOS预驱、VCP LIN-PHY（低功耗休眠&远程唤醒）
电机驱动方式 | 有感/无感方波，有感/无感正弦波
封装 | QFN56（5*5）
温度范围 车规认证 | -40-150°C AEC-Q100
热管理SOC芯片6

## Slide 18
型号 | ADM32F036A4QN56Q车规级
主频 | 100MHz
单电源供电 | 4.5-40V ECC自检
耐压 | 40V（500ms）
存储资源 | Flash：128KB DARAM：36KB
通讯接口 | CANFD/SPI/SCI/CAN/LIN
控制与保护 | 10PWM、低侧VGL，带GDF\VDS\OTP保护
模拟外设 | 1(OPA)+3PGA+3比较器+温度传感器
集成化配置 | 12V-LDO、8NMOS LIN-PHY（低功耗休眠&远程唤醒）
电机驱动方式 | 有感/无感方波，有感/无感正弦波
封装 | QFN56（7*7）
温度范围 车规认证 | -40-150°C AEC-Q100
热管理SOC芯片7

## Slide 19
提供基于BLDC/PMSM/ACIM/STEPPER 多种电机控制算法
方波/正弦波，适用于各种风机、水泵、压缩机、阀门等各种负载
核心算法完全自主化，支持C++/C/ASM
工程级交付，支持客户应用二次开发
性能优异、支持1HZ ~ 2000HZ 无感FOC
广泛的应用领域业绩，稳定可靠
强有力的AE/FAE 方案及支持团队，贴心服务
热管理&车身应用解决方案概述

## Slide 20
▲ 无感FOC 总体算法框图
电机驱动算法特点介绍

## Slide 21
应用解决方案
我们的两种启动方案
方案一：
启动直流制动（相差60度+闭环）
87% 最大启动力矩
算法简单可靠
方案二：
高频注入（脉冲式）
理论最大启动，电流采样和算法精度
算法较复杂
启动即闭环

## Slide 22
应用解决方案
高效观测器可以做到真正零速度闭环，支撑更低转速的应用。

## Slide 23
电压环PI 自适应实现弱磁控制
优先保证UD+电流环最大输出电压退饱和，实现更宽广的调速范围
更小的高频噪音
更高的高频能效
▲ 弱磁控制原理框架
应用解决方案

## Slide 24
汽车电子风扇、水泵、空调压缩机、水阀控制应用方案

## Slide 25
热管理方案

## Slide 26
汽车电子风扇应用
单电阻 BLDC/PMSM无感FOC
ADM32F036A1/A2 高性能DSP
LIN-PWM控制
顺/逆风启动控制启动可靠平稳
完善保护策略
电子风扇控制方案

## Slide 27
风扇启动及运行波形
高速运行波形
静止启动波形

## Slide 28
风扇顺风及逆风启动波形
顺风启动波形
逆风启动波形

## Slide 29
汽车水泵应用
BLDC/PMSM无感FOC
ADM32F036A1/A2 高性能DSP
单电阻-20K
LIN-PWM控制
启动可靠平稳
完善保护策略
汽车水泵控制方案

## Slide 30
汽车水泵控制方案
启动和稳态波形展示

## Slide 31
汽车水泵控制方案
动态响应波形展示
140℃环温摸底测试

## Slide 32
核心保障

## Slide 33
与987x启动方式对比
通过对比启动电流波形， 推测A公司方案采用的开环启动切闭环，我司方案采用0速闭环启动，从启动波形可以看出，0速闭环从低速到高速加速过程中不存在算法切换，电机启动时更平稳，电流更小，可以有效避免失步现象发生。

## Slide 34
与987x高速运转平稳性对比
测试条件都是运行到193HZ，通过对比高速运行电流波形， 在相同负载，相同输入电压的情况下，可以从波形看出在最高速193赫兹的情况下，两套方案波形的电流包络基本一致，基本都没有毛刺，运行都非常平稳。

## Slide 35
与987x高速波形展开对比
在相同负载，相同输入电压的情况下，图7为客户原有方案水泵以193赫兹的电频率运行时电流的展开波形，图8为我们提供方案的波形。波形基本一致，电流都比较平滑没有毛刺，非常接近正弦波。

## Slide 36
与987x水泵运行效率对比
在相同负载，相同输入电压的情况下，水泵以193赫兹的电频率运行，客户原有方案相电流的周期均方根为4.24A，我们提供方案相电流为4.18A，在相同负载，相同输入电压的情况水泵运行相同的电频率，效率基本一致， 我司方案效率甚至还略微高一点点。

## Slide 37
空调压缩机方案
汽车空调应用
BLDC/PMSM无感FOC
ADP32F034Q 高性能DSP
CAN-二次BOOT+调试界面
启动可靠平稳
完善保护策略

## Slide 38
空调压缩机方案

## Slide 39
空调压缩机方案

## Slide 40
步进水阀方案
膨胀阀等阀门类应用
2相步进电机
全集成芯片控制方案

## Slide 41
水阀PCB板和控制效果

## Slide 42
应用典型案例分享

## Slide 43
OPA
采样电阻
OP1N
OP1P
ePWM
COMP
OP1N
OP1P
COMP
OP1N
OP1P
OP1OUT
硬件限流点
硬件过流点
IDC
TZ1
TZ2
单电阻采样（单周期硬件限流+硬件过流）
软件限流50US 控制周期，缩短到1US 以内！！！

## Slide 44
保护功能
包括欠压，过压，过温，堵转，过流，短路，开路，驱动异常等
以ADM16F03A2在三种情况下的保护为例
（mos管短接电源，短接地，uvw三路其中两路导通）
采集到采样电阻两端的电压经过查分运放放大后的输出送到A0引脚，通过和内部比较器比较，如果采样值大于设定的阈值则触发pdp保护，内部封波。
比较器的具体阈值设定通过以下代码实现。

## Slide 45
应用解决方案
噪音问题（单电阻采样带来的电机噪音抑制）
B
移相或者挖坑
导致不对称PWM，零矢量分布打乱形成噪音，在电子风扇等小电感电机表现明显。

## Slide 46
应用解决方案
EMI 改善措施
谐波抑制算法

## Slide 47
服务与技术支持
芯片及工具使用培训
核心算法的原理介绍
完整硬件方案参考设计
源代码级别的整个工程参考设计
上位机调试系统，提供数据和波形及程序下载等功能
现场系统调试

## Slide 48
电控、OBC/DCDC及热管理应用车型
电驱控制器：元，宋，唐，海鸥，海豚，秦，海豹，汉，熊猫、几何……
OBC/DCDC：比亚迪王朝系列，海洋系列，东风EM260，睿蓝，哪吒，江淮iEV7/6，五菱，零跑……

## Slide 49
汽车市场应用情况总结
总出货60kkpcs+，汽车出货20kkpcs+
OEM部分合作伙伴：比亚迪、吉利、一汽、奇瑞、北汽、上汽、长安、零跑、东风、江淮等
Tier部分合作伙伴：弗迪动力/科技、三花、银轮、超力、英搏尔、欣锐、陆巡、等
汽车出货 20kkpcs+
包含型号：ADP32F03xQP64/80， AVP32F335QP176， ADM16F03A1QN48，ADM16F03A2QN56，ADP32F036xxx，ADM32F036xxx， AVP32F08QP100， ADP16F03QP48
应用车型：秦，汉，唐，宋，元，海鸥，海豚，海豹，几何，熊猫，五菱，EM260，睿蓝，哪吒，iEV7等30+款混动及纯电车型
应用领域：VCU，MCU，OBC/DCDC，BLDC Motor， Brushed DC Motor，Stepping motor，HVAC
应用产品：新能源汽车主驱/辅驱电机控制器，车载电源/充电机，汽车热管理零部件---风机/风扇，水泵，PTC，水阀，EXV，AGS，空调压缩机，以及汽车天窗、尾门等产品

## Slide 50
全国产供应链
Advchip
产品
定义
系统设计与验证
芯片实现与验证
制造
封装
测试
出货
芯片
基础工具
软件平台
硬件平台
可靠性检测
产品
180nm平台
55nm平台
40nm平台
ADP32F10/12
ADP16F01
ADP16F02
130nm平台
ADP32F034/5
ADP32F08
AVP32F335
AVP32F08
ADP16F03
ADP32F035B
ADP32F036
AVP32F069
AVP32F0049
AVP32F0039
AVP32F379D
AVP32F0025
AVP32F00157
…………
安全供应--全国产化平台

## Slide 51
供应保障--产业链
华虹宏力、中芯国际、长电科技
五所（赛宝）签订框架合作协议、战略合作协议。
晶圆累计生产超20000片；
DSP芯片出货数量超6000万颗，国内第一；
年产能可达3000万颗以上。
FAB等战略入股
A
战略合作
B
大规模量产经验
C

## Slide 52
电邮/网址
Email：sales@advancechip.com
WEB：www.advancechip.com
公司地址
长沙市湘江新区东方红街道
北斗产业园·黄金园A5栋
联系电话
0731-88731027（长沙总部）
025-66051670（南京销售中心）
联系我们
COMPANY PROFILE
感谢观看
Notes: Photos by Freepik